МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Рязанский институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Московский политехнический университет»

Кафедра «Промышленного и гражданского строительства»

И.А.Борисова

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к курсовой проекту по дисциплине:

«Основания и фундаменты»

на тему: «Расчет и конструирование фундаментов

различного заложения»

Рязань 2018

Содержание

1 Общие сведения                                                                                                       3

1.1  Выбор строительной площадки и схемы сооружения …………………. 4

1.2 Объем курсового проекта

1.3 Состав расчетно-пояснительной записки

1.4 состав графической части

2 Анализ грунтовых условий площадки строительства

2.1 Оценка инженерно-геологических условий строительной площадки

3  Расчет фундаментов мелкого заложения

3.1 Выбор глубины заложения фундаментов

3.2 Определение размеров подошвы фундаментов

3.3 Расчет осадки фундамента методом послойного суммирования

# 3.4 Расчет осадок фундаментов методом эквивалентного слоя Н.А. Цытовича.

# 3.5  Прогноз фильтрационной консолидации водонасыщенных оснований фундаментов

4  Пример расчета центрально-сжатого фундамента

5 Задания на курсовой проект

5.1 Расчетные характеристики физико-механических свойств грунтов

5.2 Схемы зданий для расчета фундаментов

Приложение 1

Приложение 2

Литература

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Выбор строительной площадки и схемы сооружения

Курсовой проект выполняется на основании задания, выдаваемого кафедрой. В задании указываются сроки выполнения работы, район строительства, номер варианта инженерно-геологических условий, схема сооружения. Студент выбирает по таблице 5.1 физико-механические характеристики грунтов в соответствии с заданным вариантом, а по приложению 5.2 – схему сооружения и его размеры в соответствии с заданным вариантом.

Проект, выполненная в несоответствии с заданием, к защите не допускается.

1.2 Объем курсового проекта

Курсовой проект должен содержать подробную расчетно-пояснительную записку объемом 35-45 страниц, выполненную на листах формата А4 (размеры 210х297 мм) и необходимые чертежи, выполненные на листе формата А1 (размеры 294х841 мм).

1.3 Состав расчетно-пояснительной записки

Оформление расчетно-пояснительной записки необходимо выполнять в соответствии с МУ. Содержание записки делится на разделы. Все страницы записки должны иметь сквозную нумерацию.

Записка иллюстрируется необходимыми чертежами, графиками и схемами, выполненными в удобном масштабе со всеми размерами, абсолютными и относительными отметками.

На обложке расчетно-пояснительной записки указывают институт, факультет, наименование проекта, курс, номер группы, шифр, фамилию и инициалы студента.

1.4 Состав графической части курсовой работы

Графическая часть курсового проекта выполняется на листе формата А1. На чертежах необходимо показать: план строительной площадки в горизонталях с расположением скважин (масштаб 1:500,1:1000); инженерно-геологический разрез с нанесением контуров вариантов фундаментов (масштаб: по вертикали 1:100, 1:200; по горизонтали 1:200…1:500); планы фундаментов (масштаб 1:100, 1:200); сечения всех рассчитываемых фундаментов (масштаб 1:10…1:50); рабочие чертежи конструкций фундаментов (масштаб 1:10…1:50); узлы; детали (по заданию руководителя); спецификация сборных железобетонных элементов; примечания.

2 АНАЛИЗ ГРУНТОВЫХ УСЛОВИЙ ПЛОЩАДКИ СТРОИТЕЛЬСТВА

2.1 Оценка инженерно-геологических условий строительной площадки

При проектировании оснований под фундаменты зданий или сооружений по данным инженерно-геологических исследований необходимо оценить свойства грунтов строительной площадки с целью выбора несущего слоя грунта.

Для каждого из пластов, которые были вскрыты тремя скважинами, должно быть определено наименование грунта. Если в таблице исходных данных отсутствует влажность на границе текучести и раскатывания, то это означает, что грунт песчаный. Для определения наименования песчаного грунта необходимо знать гранулометрический состав, плотность сложения (коэффициент пористости) и степень влажности.

Определение типа и наименования пылевато-глинистых грунтов производим по числу пластичности  и показателю (индексу) текучести:

;   ,

где      - природная влажность грунта;

- влажность на границе текучести;

- влажность на границе раскатывания.

Коэффициент пористости е определяется по формуле:

где      - плотность твердых частиц грунта;

- плотность грунта.

Степень влажности  Sr определяется по формуле:

,

где      - плотность воды.

Для песков следует уточнить название грунта по плотности (табл. 1), а также по степени влажности (Sr < 0,5 - песок маловлажный, 0,5 < Sr < 0,8 - водонасыщенный).

Классификация песков по плотности

Таблица 1

| Вид песка: | Плотность сложения |
| --- | --- |
|  | Плотный | Средней плотности | рыхлый |
| • Г равелистый, крупный и средней крупности | е < 0,55 | 0,55 < е < 0,70 | е>0,70 |
| • Мелкий | е < 0,55 | 0,60 < е < 0,75 | е>0,75 |
| • Пылеватый | е < 0,55 | 0,60 < е < 0,80 | е>0, 80 |

Для глинистых грунтов (суглинков, глин) их название уточняется по консистенции (показателю текучести JL):

- твердые при JL < 0,

- полутвердые при 0 < JL < 0,25,

- тугопластичные при 0,25 < JL < 0,50,

- мягкопластичные при 0,50 < JL < 0,75,

- текучепластичные при 0,75 < JL < 1

- текучие при JL > 1.

Для супесей во всем интервале 0 < JL < 1 присваивается единое название супесь пластичная.

При строительной оценке следует учитывать, что рыхлые пески и глинистые грунты при JL > 0,80 относятся к слабым основаниям.

В конце данного раздела следует определить расчетные сопротивления (R0) всех слоев геологического разреза и поострить их эпюру. Величины условного расчётного сопротивления Ro по СНиП 2.02.01-83* приведены в таблице 2 и таблице 3.

Величины условного расчётного сопротивления Ro для песчаных грунтов

Таблица 2

| Характеристика песка | Ro песка кПа |
| --- | --- |
|  | плотного | средней плотности |
| Гравелистый и крупный независимо | 600 | 500 |
| от влажности |  |  |
| Средней крупности: |  |  |
| маловлажный | 500 | 400 |
| влажный или водонасыщенный | 500 | 400 |
| Мелкий: |  |  |
| маловлажный | 400 | 300 |
| влажный или водонасыщенный | 300 | 200 |
| Пылеватый: |  |  |
| маловлажный | 300 | 250 |
| влажный | 200 | 150 |
| водонасыщенный | 150 | 100 |

Величины условного расчётного сопротивления Ro для пылевато - глинистых

грунтов

Таблица 3

| Пылевато - глинистые | Коэффициент | R0 , кПа, при значении JL |
| --- | --- | --- |
| грунты | пористости е | 0 | 1 |
| Супеси | 0,5 | 300 | 300 |
|  | 0,7 | 250 | 200 |
|  | 0,5 | 300 | 250 |
| Суглинки | 0,7 | 250 | 180 |
|  | 1,0 | 200 | 100 |
|  | 0,5 | 600 | 400 |
| Глины | 0,6 | 500 | 300 |
|  | 0,8 | 300 | 200 |
|  | 1,1 | 250 | 100 |

3 РАСЧЕТ ФУНДАМЕНТОВ МЕЛКОГО ЗАЛОЖЕНИЯ

3.1 Выбор глубины заложения фундаментов

Глубина заложения фундамента определяется из условия промерзания.

Нормативная глубина промерзания определяется по формуле

,                                                 (1)

где Mt – безразмерный коэффициент, численно равный сумме абсолютных   значений среднемесячных отрицательных температур воздуха в данном районе; СП 131.1330.2012 - Строительная климатология.

d0 – величина, принимаемая равной:

0,23 - для суглинков, глин;

0,28 - для супесей, песков мелких и пылеватых;

0,30 - для песков гравелистых, крупных и средней крупности;

0,34 - для крупнообломочных грунтов.

Расчетная глубина сезонного промерзания грунта определяется :

,                                                  (2)

где - коэффициент, учитывающий влияние теплового режима сооружения, принимаемый для фундаментов неотапливаемых сооружений =1,1 , а для отапливаемых по таблице СП 22.13330.2016(табл.5).

Нормы рекомендуют расчетную глубину заложения фундаментов наружных стен и колонн принимать по табл.4 в зависимости от положения уровня подземных вод и показателя текучести пылевато-глинистых грунтов, которые должны сохраняться в течение всего периода эксплуатации зданий.

Таблица 4

Глубина заложения подошвы фундаментов d
 в зависимости от расчетной глубины промерзания

| Наименование грунта под подошвой фундамента | Глубина заложения фундаментов от уровня планировки в зависимости от глубины расположения подземных вод,м |
| --- | --- |
| Скальные, крупнообломочные с песчаным заполнителем, пески гравелистые, крупные и средней крупности | при | при |
|  | Не зависит от | Не зависит от |
| Пески мелкие и пылеватые | Не менее | То же |
| Супеси с показателем текучести: при IL<0 IL0 | То же “ | “ Не менее |
| Суглинки, глины, а также крупнообломочные грунты с пылевато-глинистым заполнителем при показателе текучести грунта или заполнителя: при IL0,25 IL<0,25 | “ “ | То же Не менее |

Таблица 5

Коэффициент влияния теплового режима сооружения

на промерзание грунтов около фундаментов наружных стен

| Особенности сооружения | Коэффициент при расчетной среднесуточной температуре воздуха в помещении, примыкающем к фундаментам наружных стен, |
| --- | --- |
|  | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 и более |
| Без подвала, с полами, устраиваемыми: на грунте на лагах по грунту по утепленному цокольному перекрытию С подвалом или техническим подпольем | 0,9 1,0 1,0 0,8 | 0,8 0,9 1,0 0,7 | 0,7 0,8 0,9 0,6 | 0,6 0,7 0,8 0,5 | 0,5 0,6 0,7 0,4 |

Примечание. При промежуточных значениях температуры воздуха коэффициент принимается с округлением до ближайшего меньшего значения.

Если подошва фундамента попадает на слабый слой (R0 - не нормируется), необходимо изменить глубину заложения и выбрать несущий слой путем анализа инженерно – геологических условий.

4.

3.2 Определение размеров подошвы фундаментов

Расчет по несущей способности производят исходя из теории линейной деформируемой среды, где среднее давление под подошвой фундамента ограничивается развитием зон пластических деформаций под краями фундамента на глубину d, не превышающую 0,25 ширины подошвы фундамента. Такое давление называется расчетным сопротивлением грунта основания R.

.                                                   (3)

В Нормах (СП 22.13330.2016) при проектировании фундаментов в открытых котлованах требуется обеспечить условие:

pII ≤ R,                                                      (4)

где pII – среднее давление по подошве фундамента, кПа;

R- расчетное сопротивление основания, кПа.

Для внецентренно-нагруженных фундаментов проверяются условия:

Рmax≤1,2R,                                                   (5)

Рmin>0 ,                                                      (6)

где Рmax,Рmin, –  краевые давления подошвы внецентренно нагруженного фундамента.

Условие (6) обеспечивает исключение отрыва подошвы фундамента от грунта.

Применительно к прямоугольной площади подошвы фундамента краевые давления можно определить по формулам:

(7)

Эксцентриситеты     и   .                                                 (8)

В случае, когда момент действует только относительно одной главной оси инерции, что бывает достаточно часто, формулы (7) примут вид:

(9)

где – эксцентриситет  равнодействующей относительно центра тяжести площади подошвы фундамента, м.

Исходя из условия равновесия площадь подошвы центрально-нагруженного фундамента:

,                                             (10)

где  – расчетная нагрузка по второй группе предельных состояний, приложенная к обрезу фундамента (в уровне планировочной отметки), кН;

- осредненное расчетное значение удельного веса грунта и материала фундамента.

# Принимается =17 кН/м3 для подвальных зданий,

=20 кН/м3 для бесподвальных зданий;

d – глубина заложения фундамента, считая от планировочной отметки или пола здания по грунту, м;

R0- условное расчетное сопротивление грунта основания, кПа.

После нахождения площади подошвы устанавливаются размеры фундамента:

1) , м – в случае квадратной подошвы;                                            (11)

2) в случае прямоугольной подошвы:

,                                                      (12)

где - коэффициент отношения размеров большей стороны к меньшей (ширине) b.

Для ленточного (непрерывного) фундамента м, т.е. ширина численно равна площади подошвы, так как используемая расчетная нагрузка обычно приходится на м длины фундамента.

Найденные размеры подошвы фундамента округляются с учетом принятой модульности и унификации элементов конструкций , конструируют и рассчитывают фундамент на прочность.

По принятым размерам фундамента определяют его объем и вес

,                                                 (13)

где - удельный вес материала, кН/м3, из которого будет изготовлен фундамент.

Расчетный вес грунта над уступами фундамента находят из выражения:

,                                          (14)

где  – удельный вес грунта обратной засыпки, кН/м3. Принимается равным , где коэффициент 0,95 выражает соотношение между удельными весами грунтов нарушенной и ненарушенной структуры.

Размеры подошвы фундамента должны быть проверены исходя из условия

(15)

где– среднее давление по подошве фундамента, кПа;

– расчетная нагрузка от веса фундамента, кН;

– расчетная нагрузка от веса грунта и пола подвала, лежащих на уступах фундамента, кН;

и – длина и ширина фундамента, соответственно, м;

– расчетное сопротивление грунта основания, кПа.

Расчетное сопротивление грунта основания согласно СП 22.13330.2016определяется по формуле:

,                      (16)

где и - коэффициенты условий работы, принимаются по табл.6;

k - коэффициент, k=1, если характеристики свойств грунтов определены опытным путем; k=1,1, если характеристики приняты по справочным таблицам (табл.1.3 22.13330.2016);

- коэффициенты, принимаемые по табл.7 в  зависимости от угла внутреннего трения  слоя грунта, залегающего под подошвой фундамента;

kz - коэффициент при b<10м kz=1, при м (здесьм);

-  ширина подошвы фундамента, м;

- расчетное значение удельного веса слоя грунта, залегающего под подошвой фундамента, кН/м3;

- расчетное значение удельного веса слоя грунта, залегающего выше подошвы фундамента, кН/м3;

- расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего непосредственно под подошвой фундамента, кПа;

d1 - глубина заложения фундаментов бесподвальных зданий от уровня планировки или приведенная глубина заложения наружных и внутренних фундаментов от пола подвала, определяемая по формуле:

,                                                 (18)

где hs - толщина слоя грунта выше подошвы фундамента со стороны подвала, м;

hcf  - толщина  конструкции пола подвала, м;

- расчетное значение удельного веса материала пола подвала, кН/м3;

db -  глубина подвала, расстояние от уровня планировки до пола подвала, м (для сооружений с подвалом глубиной свыше 2 м принимают равным 2 м).

Таблица 6

# Значения коэффициентов и

| Грунты | Коэффициент | Коэффициент для сооружений с жесткой конструктивной схемой при соотношении L/H |
| --- | --- | --- |
|  |  | 4 и более | 1,5 и менее |
| Крупнообломочные с песчаным заполнителем и песчаные, кроме мелких и пылеватых | 1,4 | 1,2 | 1,4 |
| Пески мелкие | 1,3 | 1,1 | 1,3 |
| Пески пылеватые, маловлажные и влажные | 1,25 | 1,0 | 1,2 |
| Пески, насыщенные водой | 1,1 | 1,0 | 1,2 |
| Пылевато-глинистые (супеси, суглинки и глины с показателем текучести грунта IL ≤ 0,25) | 1,25 | 1,0 | 1,1 |
| То же при 0,25 < IL ≤ 0,5 | 1,2 | 1,0 | 1,1 |
| То же при IL > 0,5 | 1,1 | 1,0 | 1,0 |

# Таблица 7

# Значения коэффициентов

| Угол внутрен-него трения φII,град | Коэффициенты | Угол внутрен-него трения φII,град. | Коэффициенты |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mγ | Mq | Mc |  | Mγ | Mq | Mc |
| 0 | 0,00 | 1,00 | 3,14 | 23 | 0,69 | 3,65 | 6,24 |
| 1 | 0,01 | 1,06 | 3,23 | 24 | 0,72 | 3,87 | 6,45 |
| 2 | 0,03 | 1,12 | 3,32 | 25 | 0,78 | 4,11 | 6,67 |
| 3 | 0,04 | 1,18 | 3,41 | 26 | 0,84 | 4,37 | 6,90 |
| 4 | 0,06 | 1,25 | 3,51 | 27 | 0,91 | 4,64 | 7,14 |
| 5 | 0,08 | 1,32 | 3,61 | 28 | 0,98 | 4,93 | 7,40 |
| 6 | 0,10 | 1,39 | 3,71 | 29 | 1,06 | 5,25 | 7,67 |
| 7 | 0,12 | 1,47 | 3,82 | 30 | 1,15 | 5,59 | 7,95 |
| 8 | 0,14 | 1,55 | 3,93 | 31 | 1,24 | 5,95 | 8,24 |
| 9 | 0,16 | 1,64 | 4,05 | 32 | 1,34 | 6,35 | 8,55 |
| 10 | 0,18 | 1,73 | 4,17 | 33 | 1,44 | 6,76 | 8,88 |
| 11 | 0,21 | 1,83 | 4,29 | 34 | 1,55 | 7,21 | 9,21 |
| 12 | 0,23 | 1,94 | 4,42 | 35 | 1,68 | 7,71 | 9,58 |
| 13 | 0,26 | 2,05 | 4,55 | 36 | 1,81 | 8,25 | 9,98 |
| 14 | 0,29 | 2,17 | 4,69 | 37 | 1,95 | 8,81 | 10,37 |
| 15 | 0,32 | 2,30 | 4,84 | 38 | 2,11 | 9,44 | 10,80 |
| 16 | 0,36 | 2,43 | 5,00 | 39 | 2,28 | 10,11 | 11,25 |
| 17 | 0,39 | 2,57 | 5,15 | 40 | 2,46 | 10,84 | 11,73 |
| 18 | 0,43 | 2,72 | 5,31 | 41 | 2,66 | 11,64 | 12,24 |
| 19 | 0,47 | 2,89 | 5,48 | 42 | 2,87 | 12,50 | 12,77 |
| 20 | 0,51 | 3,06 | 5,66 | 43 | 3,12 | 13,46 | 13,37 |
| 21 | 0,56 | 3,24 | 5,84 | 44 | 3,37 | 14,48 | 13,96 |
| 22 | 0,61 | 3,44 | 6,04 | 45 | 3,66 | 15,64 | 14,64 |

3.3 Расчет осадки фундамента методом послойного суммирования

Вертикальные напряжения в основании определяются как для однородного изотропного линейно-деформируемого полупространства от действия местной равномерно распределенной нагрузки.

Определение осадки выполняется для центральной  оси фундамента в следующей последовательности.

- Изображаются контуры  проектируемого фундамента и напластования грунта М1:100.

- Слева от вертикальной оси строится эпюра вертикальных природных напряжений от собственного веса грунта

(19)

с учетом взвешивающего действия воды и водоупора,

где γi - удельный вес природного грунта, кН/м3;

zi - толщина i-го слоя, м;

n - число слоев грунта.

Отдельные слои рекомендуется принимать мощностью

, м.                                                        (20)

Для фундаментов больших размеров (ширина подошвы фундамента ) мощность отдельного слоя целесообразно принимать

, м.                                                       (21)

- Справа от вертикальной оси строится эпюра дополнительных напряжений  σzрi.

,                                                    (22)

где   коэффициент, принимаемый по табл. 8 и зависящий от фиксированных параметров

и        ,                                                        (23)

дополнительное среднее давление, распределенное по подошве фундамента (при ), определяется:

,                                        (24)

где – расчетное значение удельного веса слоя грунта, залегающего выше подошвы фундамента, кН/м3;

– среднее давление по подошве фундамента, кПа (по формуле 19);

d - глубина заложения фундамента, считая от планировочной отметки или пола здания по грунту, м.

- Величина  с глубиной убывает, поэтому при расчете ограничиваются такой сжимаемой толщей, при которой напряжение  не превышает 20% природного напряжения (деформации грунтов на этой глубине пренебрежимо малы), т.е.

.                                                (25)

Если ниже границы сжимаемой толщи расположены сильно сжимаемые грунты (), то активную мощность сжимаемого слоя следует определять из условия .

Для этого также справа от вертикальной оси строится эпюра 0,2σzgi (или 0,1σzgi), которая накладывается на эпюру σzрi и устанавливается точка их пересечения.

- Осадка  основания фундамента определяется как сумма осадок отдельных слоев грунта n, на которые разбита сжимаемая толща Hc, по формуле

,                                          (26)

где β – коэффициент, зависящий от бокового расширения грунта . Принимается β=0,8, т.к. при расчете не учитываются горизонтальные напряжения, действующие в массиве грунта от нагрузки на фундамент, жесткость фундамента и горизонтальные напряжения в основании уменьшают осадку центра подошвы фундамента.

Е0i – модуль деформации i– го слоя.

Осадку  основания фундамента также можно определить по формуле:

,                                            (27)

где коэффициент относительной сжимаемости i– го слоя,

;                                                   (28)

zi – толщина i-го слоя, м,

n – число слоев грунта в пределах сжимаемой толщи.

Схема к расчету осадки по методу линейно деформируемого полупространства

Таблица 8

Значения коэффициента α

| ξ= | Коэффициент α для фундаментов |
| --- | --- |
|  | круглых | прямоугольных с соотношением сторон η=l/b | ленточных η≥10 |
|  |  | 1,0 | 1,4 | 1,8 | 2,4 | 3,2 | 5,0 |  |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0,4 | 0,949 | 0,96 | 0,972 | 0,975 | 0,977 | 0,977 | 0,977 | 0,977 |
| 0,8 | 0,756 | 0,8 | 0,848 | 0,866 | 0,876 | 0,879 | 0,881 | 0,881 |
| 1,2 | 0,547 | 0,606 | 0,682 | 0,717 | 0,739 | 0,749 | 0,754 | 0,755 |
| 1,6 | 0,390 | 0,449 | 0,532 | 0,578 | 0,612 | 0,629 | 0,639 | 0,642 |
| 2,0 | 0,285 | 0,336 | 0,414 | 0,463 | 0,505 | 0,53 | 0,545 | 0,550 |
| 2,4 | 0,214 | 0,257 | 0,325 | 0,374 | 0,419 | 0,449 | 0,470 | 0,477 |
| 2,8 | 0,165 | 0,201 | 0,260 | 0,304 | 0,349 | 0,383 | 0,410 | 0,420 |
| 3,2 | 0,130 | 0,160 | 0,210 | 0,251 | 0,294 | 0,329 | 0,360 | 0,374 |
| 3,6 | 0,106 | 0,131 | 0,173 | 0,209 | 0,250 | 0,285 | 0,319 | 0,337 |
| 4,0 | 0,087 | 0,108 | 0,145 | 0,176 | 0,214 | 0,248 | 0,285 | 0,306 |
| 4,4 | 0,073 | 0,091 | 0,123 | 0,150 | 0,185 | 0,218 | 0,255 | 0,280 |
| 4,8 | 0,062 | 0,077 | 0,105 | 0,130 | 0,161 | 0,192 | 0,230 | 0,258 |
| 5,2 | 0,053 | 0,067 | 0,091 | 0,113 | 0,141 | 0,170 | 0,208 | 0,239 |
| 5,6 | 0,046 | 0,058 | 0,079 | 0,099 | 0,124 | 0,152 | 0,189 | 0,223 |
| 6,0 | 0,040 | 0,051 | 0,070 | 0,087 | 0,110 | 0,136 | 0,173 | 0,208 |
| 6,4 | 0,036 | 0,045 | 0,062 | 0,077 | 0,099 | 0,122 | 0,158 | 0,196 |
| 6,8 | 0,031 | 0,040 | 0,055 | 0,064 | 0,088 | 0,110 | 0,145 | 0,185 |
| 7,2 | 0,028 | 0,036 | 0,049 | 0,062 | 0,080 | 0,100 | 0,133 | 0,175 |
| 7,6 | 0,024 | 0,032 | 0,044 | 0,056 | 0,072 | 0,091 | 0,123 | 0,166 |
| 8,0 | 0,022 | 0,029 | 0,040 | 0,051 | 0,066 | 0,084 | 0,113 | 0,158 |
| 8,4 | 0,021 | 0,026 | 0,037 | 0,046 | 0,060 | 0,077 | 0,105 | 0,150 |
| 8,8 | 0,019 | 0,024 | 0,033 | 0,042 | 0,055 | 0,071 | 0,098 | 0,143 |
| 9,2 | 0,017 | 0,022 | 0,031 | 0,039 | 0,051 | 0,065 | 0,091 | 0,137 |
| 9,6 | 0,016 | 0,020 | 0,028 | 0,036 | 0,047 | 0,060 | 0,085 | 0,132 |
| 10,0 | 0,015 | 0,019 | 0,026 | 0,033 | 0,043 | 0,056 | 0,079 | 0,126 |
| 10,4 | 0,014 | 0,017 | 0,024 | 0,031 | 0,040 | 0,052 | 0,074 | 0,122 |
| 10,8 | 0,013 | 0,016 | 0,22 | 0,029 | 0,037 | 0,049 | 0,069 | 0,117 |
| 11,2 | 0,012 | 0,016 | 0,021 | 0,027 | 0,035 | 0,045 | 0,065 | 0,113 |
| 11,6 | 0,011 | 0,014 | 0,020 | 0,025 | 0,033 | 0,042 | 0,061 | 0,109 |
| 12,0 | 0,010 | 0,013 | 0,018 | 0,023 | 0,031 | 0,040 | 0,058 | 0,106 |

Примечание. При промежуточных значениях коэффициента η значения α принимаются методом интерполяции.

# 3.4 Расчет осадок фундаментов методом эквивалентного слоя Н.А. Цытовича.

Метод  эквивалентного слоя основан на решении линейно-деформируемых тел, учитывает ограниченное боковое расширение грунтов; все составляющие нормальных напряжений  в сжатой зоне грунта под фундаментом.

Осадка фундамента вычисляется по формуле :

,                                                    (30)

где hе – мощность эквивалентного слоя, обуславливающая осадку фундамента заданных размеров и формы в плане:

he=Аωb,                                                       (31)

где Аω – коэффициент эквивалентного слоя, учитывающий жесткость и форму подошвы фундамента (принимается по табл. 9).

b – ширина подошвы фундамента, м.

В расчетной схеме сжимаемую толщу грунта, определяющую осадку фундамента, принимают равной двум мощностям эквивалентного слоя:

Н=2he.                                                         (32)

Величину среднего коэффициента относительной сжимаемости определяют из условия, что полная осадка грунтов в пределах сжимаемой толщи Н равна сумме осадок входящих в нее слоев

,                                                   (33)

где mvi – коэффициент относительной сжимаемости i – го слоя грунта;               (31)

hi – мощность i - го слоя грунта;

zi  – расстояние от нижней точки эквивалентной эпюры до средины   i-го слоя, м.

Значение коэффициента эквивалентного слоя Аω.Таблица 9.

| α=a/b | Гравий и галька | Пески | Суглинки пластичные | Глины и суглинки мягкопластичные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | глины и суглинки твердые и полутвердые | супеси твердые и пластичные | глины пластичные |  |
|  | μ0= 0,10 | μ0= 0,20 | μ0= 0,25 | μ0= 0,30 | μ0= 0,35 | μ0= 0,40 |
| 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 | 1,13 1,37 1,55 1,81 1,99 2,13 2,25 2,35 2,43 2,51 | 0,96 1,16 1,31 1,55 1,72 1,85 1,98 2,06 2,14 2,21 | 0,89 1,09 1,23 1,46 1,63 1,74 - - - - | 1,20 1,45 1,63 1,90 2,09 2,24 2,37 2,47 2,56 2,64 | 1,01 1,23 1,39 1,63 1,81 1,95 2,09 2,18 2,26 2,34 | 0,94 1,15 1,30 1,54 1,72 1,84 - - - - | 1,26 1,53 1,72 2,01 2,21 2,37 2,50 2,61 2,70 2,79 | 1,07 1,30 1,47 1,73 1,92 2,07 2,21 2,31 2,40 2,47 | 0,99 1,21 1,37 1,62 1,81 1,94 - - - - | 1,37 1,66 1,88 2,18 2,41 2,58 2,72 2,84 2,94 3,03 | 1,17 1,40 1,60 1,89 2,09 2,25 2,41 2,51 2,61 2,69 | 1,08 1,32 1,49 1,76 1,97 2,11 - - - - | 1,58 1,91 2,16 2,51 2,77 2,96 3,14 3,26 3,38 3,49 | 1,34 1,62 1,83 2,15 2,39 2,57 2,76 2,87 2,98 3,08 | 1,24 1,52 1,72 2,01 2,26 2,42 - - - - | 2,02 2,44 2,76 3,21 3,53 3,79 4,00 4,18 4,32 4,46 | 1,71 2,07 2,34 2,75 3,06 3,29 3,53 3,67 3,82 3,92 | 1,58 1,94 2,20 2,59 2,90 3,10 - - - - |
| 10 и более | 2,58 | 2,27 | 2,15 | 2,71 | 2,40 | 2,26 | 2,86 | 2,54 | 2,38 | 3,12 | 2,77 | 2,60 | 3,58 | 3,17 | 2,98 | 4,58 | 4,05 | 3,82 |
| Коэффи- циент | Aωo | Aωm | Aωconst | Aωo | Aωm | Aωconst | Aωo | Aωm | Aωconst | Aωo | Aωm | Aωconst | Aωo | Aωm | Aωconst | Aωo | Aωm | Aωconst |

# 3.5  Прогноз фильтрационной консолидации водонасыщенных оснований фундаментов

Расчет осадки ведется в табличной форме.

Задаемся степенью консолидации

,                                                           (34)

где Sn – полная величина осадки, полученная по методу суммирования или по методу эквивалентного слоя;

St - осадка фундамента за любой промежуток времени.

Зная заданные величины U (от 0 до 10), определяем  значение N по

табл. 9.

Таблица 9

Значение коэффициента N

| U | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Для слу-чаев | 0 1 2 | 0,02 0,12 0,005 | 0,08 0,25 0,02 | 0,17 0,39 0,06 | 0,31 0,55 0,13 | 0,49 0,73 0,24 | 0,71 0,95 0,42 | 1,00 1,24 0,69 | 1,40 1,64 1,08 | 2,09 2,35 1,77 | 2,80 3,17 2,54 |

Зная для каждого значения  N  и соответствующего  U  определяем

время Т:

,                                                (35)

где Н – мощность сжимаемого слоя грунта (высота треугольной эпюры), м;

сv – коэффициент консолидации

,                                                      (36)

где mvt -  средний относительный коэффициент сжимаемости грунтов в пределах всей толщи, определяемый по формуле (35);

γw – удельный вес воды;

kф – коэффициент фильтрации, принимаемый по табл. 10.

Таблица 10

Значение коэффициента фильтрации kф

| Вид грунта | Песок | Супесь | Суглинок | Глина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| kф, см/с |  |  |  |  |

Примечание. любое число от 1 до 9.

Учитывая, что водопроницаемость грунтов с глубиной уменьшается, расчет ведем по схеме с направлением фильтрации вверх.

Средний коэффициент фильтрации для всей сжимаемой толщи:

.                                                      (37)

- Пример расчета центрально-сжатого фундамента

Оценить инженерно-геологические условия строительной площадки, данные о грунтах  приведены в табл.10:

| № | Пределы пластичности, ٪ | При род ная влаж-ность, ٪ | Плотность грунта, г/см3 | Удельное сцеп- ление, расчетное, С (а=0,85) кПа | Угол внут рен-него тре ния, φ º | Коэф-фициент фильтра- ции, м/сут | Сте пень сжи мае мос ти, МПа-1 | Отметка подошвы слоя, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | WL Верх ний | Wp Ниж ний | W | ρs | ρ | ρd |  |  |  |  |  |
| 1 | 27,9 | 14,3 | 15,2 | 2,71 | 2,07 | 1,79 | 37 | 22 |  | 0,12 | -1,480 |
| 2 | 47,1 | 31,4 | 28,7 | 2,73 | 1,73 | 1,34 | 19 | 20 |  | 0,095 | -5,280 |
| 3 | 28,3 | 15,4 | 23,3 | 2,68 | 1,81 | 1,46 | 16 | 16 |  | 0,085 | -5,880WL -6,480 |
| 4 | 47,8 | 39,8 | 38,4 | 2,68 | 1,79 | 1,30 | 36 | 12 |  | 0,14 |  |

Таблица 10

Для заданного варианта грунтовых условий производим оценку характеристик слоев грунта с целью использования его в качестве естественного основания.

После оценки свойств грунтов основания определяем значение условного расчетного сопротивления грунта  методом интерполяции.

Первый слой.

суглинок

полутвердый

| е |  |
| --- | --- |
| 0,5 | 300 |  | 250 |
| 0,51 | 297,5 | 293,93 | 246,5 |
| 0,7 | 250 |  | 180 |

Второй слой.

суглинок

твердый

Третий слой.

суглинок

мягкопластичный

| е |  |
| --- | --- |
| 0,7 | 250 |  | 180 |
| 0,83 | 228,3 | 177,67 | 145,3 |
| 1 | 200 |  | 100 |

Четвертый слой.

глина

твердая

| е |  |
| --- | --- |
| 0,8 | 300 |
| 1,07 | 255 |
| 1,1 | 250 |

Вывод:

Грунты имеют слоистое напластование  с выдержанным залеганием грунтов.

В качестве основания для фундаментов мелкого заложения наиболее благоприятным является второй слой – суглинок твердый,  и .

Результаты расчета сводим в таблицу

| № пп | Число пластич- ности I P | Показатель текучести I L | Коэф-фициент пористости е | Степень влажности Sr | Модуль деформации Е, МПа | Наименование грунта | Расчетное сопротивление Ro, кПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0,136 | 0,07 | 0,51 | 0,81 | 29,8 | Суглинки полутвердые, пылеватые тяжелые | 293,93 |
| 3 | 0,157 | ≤0 | 1,03 | 0,76 | 11 | Суглинки твердые, тяжелые | 200 |
| 4 | 0,129 | 0,61 | 0,83 | 0,75 | 8,8 | Суглинки мягкопластичные, тяжелые и легкие | 177,67 |
| 5 | 0,38 | ≤0 | 1,07 | 0,96 | 12 | Глины тяжелые, полутвердые и твердые | 255 |

Определение глубины заложения фундамента

По СП 131.1330.2016 «Строительная Климатология» для г.Ульяновск определяем :

.

Нормативна глубина промерзания:

.

Расчетная глубина промерзания для здания с подвалом:

.

Расчетная глубина промерзания для здания без подвала:

.

Определение размеров фундамента в плане

Определить необходимые размеры подошвы отдельно стоящего фундамента под колонну 0,4х0,4м при условии, что расчетная нагрузка по II группе предельных состояний, приложенная к обрезу фундамента, .

В первом приближении находим предварительную площадь подошвы:

,

предварительная ширина подошвы .

Найдем расчетное сопротивление грунтов основания по формуле:

,

где  и  коэффициенты условий работы, ,  при отношении ;

коэффициент, принимаемый , т.к. в характеристики прочности грунта определены опытным путем;

- угол внутреннего трения;

коэффициенты, принимаемые в зависимости от угла внутреннего трения;

коэффициент, принимаемый равным 1;

;

то же для грунтов, залегающих выше подошвы.

Насыпной грунт не учитываем, т.к. его срезаем, а на его место насыпаем песок.

.

глубина заложения фундамента.

глубина пола подвала, принимаемая в зависимости от ширины подвала, ;

расчетная величина удельного сцепления грунта, залегающего непосредственно под подошвой фундамента.

.

При новом расчетном сопротивлении грунтов основания найдем площадь подошвы:

,

, тогда .

Подбираем монолитный железобетонный фундамент под сборные колонны: ФА 43-48, объем  со сторонами  .

Для b=1,8м определим:

.

Находим  вес фундамента согласно принятым размерам:

- удельный вес бетона.

.

Определяем расчетный вес грунта над уступами фундамента:

.

Сравним среднее давление по подошве фундамента с расчетным сопротивлением грунта:

,

проверяем полученную площадь подошвы фундамента: ;

.

Определяем разницу между значениями :

, следовательно, размеры подошвы подобраны правильно,  окончательно принимаем фундамент ФА 43-48 двухступенчатый высотой  с размерами подошвы в плане  и размерами второй ступени в плане .

Расчет осадки фундамента методом послойного суммирования

Определяем природное  и  дополнительное  напряжения в основании под подошвой фундамента:

,

.

Удельный вес взвешенного в воде грунта:

Четвертый слой – это глина, она служит водоупором, воспринимающим давление воды сверху, равным:  на отметке -5,880.

Коэффициент  определяем при значении параметра .

Основание разбиваем на элементарные слои .

Полученные значения ординат эпюры наносим на геологический разрез.

| № | h, м | z, м |  |  | , кПа | , кПа | , кПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.93 | 0.00 | 0.0 | 1.000 | 238.21 | 30,99 | 6.20 |
| 2 | 2.29 | 0.36 | 0.4 | 0.974 | 232.02 | 30,99+0,36·17,3=37,22 | 7.44 |
| 3 | 2.65 | 0.72 | 0.8 | 0.859 | 204.62 | 37,22+0,36·17,3=43,45 | 8.69 |
| 4 | 3.01 | 1.08 | 1.2 | 0.703 | 167.46 | 43,45+0,36·17,3=49,67 | 9.93 |
| 5 | 3.37 | 1.44 | 1.6 | 0.558 | 132.92 | 49,67+0,36·17,3=55,9 | 11.18 |
| 6 | 3.73 | 1.80 | 2.0 | 0.441 | 105.05 | 55,9+0,36·17,3=62,13 | 12.43 |
| 7 | 4.09 | 2.16 | 2.4 | 0.352 | 83.85 | 62,13+0,36·17,3=68,36 | 13.67 |
| 8 | 4.45 | 2.52 | 2.8 | 0.284 | 67.65 | 68,36+0,36·17,3=74,59 | 14.92 |
| 9 | 4.81 | 2.88 | 3.2 | 0.232 | 55.26 | 74,59+0,36·17,3=80,81 | 16.16 |
| 10 | 5.17 | 3.24 | 3.6 | 0.192 | 45.74 | 80,81+0,36·17,3=87,04 | 17.41 |
| 11 | 5.53 | 3.60 | 4.0 | 0.161 | 38.35 | 87,04+0,11·17,3+0,25·18,1=93,47 | 18.69 |
| 12 | 5.89 | 3.96 | 4.4 | 0.137 | 32.63 | 93,47+0,35·18,1+0,01·9,18=99,9 | 19.98 |
| 13 | 6.25 | 4.32 | 4.8 | 0.118 | 28.11 | 99,9+0,36·9,18=103,2 | 20.64 |
| 14 | 6.61 | 4.68 | 5.2 | 0.102 | 24.30 | 103,2+0,23·9,18=105,31 105,31+6=111,31 111,31+0,13·17,9=113,64 | 22.73 |
| 15 | 6.97 | 5.04 | 5.6 | 0.089 | 21.20 | 113,64+0,36·17,9=120,08 | 24.02 |

В точке пересечения эпюры дополнительных давлений со вспомогательной эпюрой находим границу сжимаемой толщи: Нс=4,96м.

Полная осадка фундамента: ,

.

Предельное значение осадки для проектируемого здания 8 см, что удовлетворяет условию т.е. 3,6см ≤ 8 см.

Расчет осадки фундамента методом эквивалентного                                    слоя Н.А. Цытовича

Найдем коэффициент относительной сжимаемости :

,

где  - степень сжимаемости;

; ; ;

; ; .

При  и  по таблице 9 найдем .

- мощность эквивалентного слоя.

- сжимаемая толща.

Строим треугольную эпюру и определяем соответствующие значения  и .

;

;

.

Определяем величину среднего коэффициента относительной сжимаемости:

.

Найдем осадку:

.

Условие  т.е. 3,3см ≤ 8 см соблюдается.

Расчет затухания осадки во времени

Высота треугольной эпюры . Полная величина осадки .

Средний коэффициент фильтрации для всей сжимаемой толщи:

;

;

;

.

| U | N | , год | , см |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,2 | 0,02 | 0,04 | 0,66 |
| 0,4 | 0,13 | 0,25 | 1,32 |
| 0,6 | 0,42 | 0,8 | 1,98 |
| 0,8 | 1,08 | 2,06 | 2,64 |
| 0,95 | 2,54 | 4,85 | 3,14 |

5.Задания на курсовой проект

5.1 Расчетные характеристики физико-механических свойств грунтов

(номера грунтов нанесены на геологических разрезах)

Таблица 10

| Номер грунта | Наименование грунта | Для расчета по деформациям | Удельный вес твердых частиц грунта ᵧs, кН/м3 | Влажность, W | Модуль деформации Е, мПа | Влажность на границе текучести, WL | Влажность на границе раскатывания, Wp | Коэффициент фильтрации Кф | Степень сжимаемости, m0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Удельный вес грунта ᵧ, кН/м3 | Угол внутреннего трения φ , град | Удельное сцепление с, кПа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Гл.грунт | 18,2 | 20 | 12 | 26,9 | 0,39 | 7,5 | 0,50 | 0,28 | 3,1х10-8 | 0,13 |
| 2 | Гл.грунт л.грунт | 18,2 | 20 | 18 | 27,1 | 0,40 | 3,5 | 0,46 | 0,31 | 2,1х10-8 | 0,14 |
| 3 | Гл.грунт | 18,1 | 22 | 14 | 26,9 | 0,39 | 7,4 | 0,56 | 0,28 | 2,2х10-8 | 0,07 |
| 4 | Гл.грунт | 21,5 | 26 | 15 | 26,5 | 0,15 | 18 | 0,24 | 0,11 | 2,3х10-6 | 0,1 |
| 5 | Гл.грунт | 19,0 | 26 | 128 | 26,6 | 0,31 | 12 | 0,41 | 0,27 | 4,3х10-7 | 0,12 |
| 6 | Гл.грунт | 18,2 | 22 | 20 | 26,7 | 0,31 | 9 | 0,39 | 0,26 | 2,7х10-7 | 0,085 |
| 7 | Гл.грунт | 18,5 | 22 | 18 | 26,8 | 0,31 | 10 | 0,36 | 0,24 | 2,5х10-7 | 0,18 |
| 8 | Гл.грунт | 18,0 | 20 | 18 | 26,8 | 0,32 | 8 | 0,37 | 0,23 | 2,6х10-7 | 0,095 |

| 9 | Гл.грунт | 17,8 | 20 | 15 | 26,9 | 0,41 | 7 | 0,55 | 0,27 | 1,0х10-7 | 0,07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Гл.грунт | 20,5 | 22 | 10 | 26,6 | 0,18 | 18 | 0,21 | 0,15 | 2,7х10-5 | 0,13 |
| 11 | Гл.грунт | 19,2 | 24 | 8 | 26,5 | 0,39 | 14 | 0,51 | 0,27 | 2,1х10-5 | 0,06 |
| 12 | Гл.грунт | 18,3 | 26 | 5 | 26,4 | 0,35 | 8 | 0,47 | 0,29 | 1,9х10-5 | 0,05 |
| 13 | Песок мелкий | 19,2 | 36 | - | 26,5 | 0,18 | 31 | - | - | 3,5х10-2 | 0,03 |
| 14 |  | 20,1 | 40 | - | 26,4 | 0,21 | 41 | - | - | 2,6х10-2 | 0,03 |
| 15 | Песок пылева тый | 19,0 | 34 | - | 26,5 | 0,20 | 17 | - | - | 8,1х10-4 | 0,02 |
| 16 |  | 19,0 | 30 | - | 26,8 | 0,16 | 11 | - | - | 2,2х10-4 | 0,03 |
| 17 | Гл.грунт | 20,0 | 22 | 12 | 27,2 | 0,29 | 21 | 0,58 | 0,30 | 3х10-10 | 0,19 |
| 18 | Гл.грунт | 19,5 | 20 | 15 | 27,1 | 0,30 | 18 | 0,56 | 0,28 | 2х10-8 | 0,09 |

5.2 Схемы зданий для расчета фундаментов

Схема №1 (Административное здание)

Схема №2 (Фабричный  корпус)

Схема №3 (Ремонтный цех)

Схема №4 (Котельная)

Схема №5 (Вокзал)

Схема №6 (Механический цех)

Схема №7 (Сварочный цех)

Схема №8 (Бункерная галерея)

  - Ваианты инженерно-геологический разрезов

Вариант №1 (№2)

Вариант №3 (№4)

Вариант №5 (№6)

Вариант №7 (№8)

Вариант №9 (№10)

Приложение 1

Основные размеры типовых монолитных железобетонных

фундаментов под сборные колонны.

| Размер ступеней плитной части | Высота фундамента (Н), м | Буквенный индекс и номер марки |
| --- | --- | --- |
| abh, м | 1,5 | 1,8 | 2,4 | 3,0 | 3,6 | 4,2 |  |
| Первая – подошвенная | Вторая | Третья | Объем бетона, м3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Колонна площадью сеч. 0,4 0,4 м; подколонник площадью сеч. 0,9 0,9 м глубина стакана 0,8 м. | ФА |
| 1,51,50,3 1,81,50,3 1,81,50,45 2,11,50,45 |  |  | 1,43 1,56 1,84 2,05 | 1,47 1,80 2,09 2,29 | 2,16 2,29 2,57 2,78 | 2,64 2,78 3,08 3,26 | 3,13 3,26 3,54 3,75 | 3,61 3,75 4,03 4,23 | 1-6 7-12 13-18 19-24 |
| 2,41,50,3 2,41,80,3 2,71,80,3 3,01,80,3 | 1,81,50,3 1,81,80,3 1,81,80,3 2,11,80,3 |  | 2,40 2,78 2,94 3,26 | 2,64 3,02 3,18 3,50 | 3,13 3,50 3,67 3,99 | 3,61 3,99 4,15 4,48 | 4,10 4,48 4,64 4,96 | 4,58 4,96 5,12 5,45 | 25-30 31-36 37-42 43-48 |
| 3,02,10,3 3,02,40,3 3,32,40,3 | 2,11,50,3 2,11,50,3 2,11,50,3 |  | 3,34 3,61 3,83 | 3,59 3,86 4,07 | 4,07 4,34 4,56 | 4,56 4,83 5,04 | 5,04 5,31 5,53 | 5,53 5,80 6,02 | 49-54 55-60 61-66 |
| 3,32,40,3 3,62,40,3 3,62,70,3 4,22,70,3 4,23,00,3 4,83,00,3 | 2,41,80,3 2,71,80,3 2,72,10,3 3,02,10,3 3,02,10,3 3,62,10,3 | 1,51,80,3 1,81,80,3 1,81,50,3 2,11,50,3 2,11,50,3 2,41,50,45 | 4,75 5,29 5,69 6,50 6,88 8,35 | 4,99 5,53 5,94 6,74 7,12 8,59 | 5,48 6,02 6,42 7,23 7,61 9,08 | 5,96 6,50 6,91 7,72 8,10 9,57 | 6,45 6,99 7,39 8,20 8,58 10,05 | 6,93 7,47 7,88 8,69 9,07 10,54 | 67-72 73-78 79-84 85-90 91-96 97-102 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Колонна площадью сеч.0,6 0,4 и 0,5 м; 0,5 0,5 м; подколонник площадью сеч.1,2 1,2 м глубина стакана 0,8 и 0,9 м. | ФБ |
| 2,11,50,45 2,41,50,45 2,41,80,45 |  |  | 2,57 2,77 3,09 | 3,00 3,20 3,52 | 3,86 4,06 4,39 | 4,73 4,93 5,25 | 5,59 5,79 6,12 | 6,45 6,66 6,98 | 1-6 7-12 13-18 |
| 2,71,80,3 3,01,80,3 3,02,10,3 | 2,11,80,3 2,41,80,3 2,42,10,3 |  | 3,52 3,85 4,34 | 3,96 4,28 4,77 | 4,82 5,14 5,63 | 5,68 6,01 6,49 | 6,55 6,87 7,36 | 7,41 7,74 8,22 | 19-24 25-30 31-36 |
| 3,02,40,3 3,32,40,3 3,62,40,3 3,62,70,3 | 2,41,80,3 2,41,80,3 2,71,80,3 2,72,10,3 |  | 4,39 4,60 4,98 5,55 | 4,82 5,04 5,42 5,98 | 5,68 5,90 6,28 6,85 | 6,55 6,76 7,14 7,71 | 7,41 7,63 8,01 8,57 | 8,28 8,49 8,87 9,44 | 37-42 43-48 49-54 55-60 |
| 3,32,40,3 3,62,40,3 3,62,70,3 4,22,70,3 | 2,71,80,3 2,71,80,3 2,72,10,3 3,32,10,3 | 1,81,80,3 1,81,80,3 1,82,10,3 2,42,10,3 | 5,31 5,52 6,25 7,49 | 5,74 5,96 6,68 7,93 | 6,60 6,82 7,55 8,79 | 7,47 7,86 8,41 9,65 | 8,33 8,55 9,28 10,52 | 9,20 9,41 10,14 11,38 | 61-66 67-72 73-78 79-84 |
| 4,23,00,3 4,83,00,3 4,83,30,3 4,83,60,3 5,43,60,3 | 3,32,40,3 3,92,40,3 3,62,40,3 3,62,40,3 3,62,40,3 | 2,41,80,3 2,71,80,3 2,71,80,3 2,71,80,3 2,71,80,3 | 7,95 9,09 9,30 9,74 13,08 | 8,38 9,52 9,74 10,17 13,52 | 9,25 10,38 10,60 11,03 14,38 | 10,11 11,25 11,46 11,90 15,24 | 10,98 12,11 12,33 12,76 16,11 | 11,84 12,98 13,19 13,62 16,97 | 85-90 91-96 97-102 103-108 109-114 |
| Колонна площадью сеч.0,8 0,4 и 0,5 м; 0,5 0,5 м; подколонник площадью сеч.1,5 1,2 м глубина стакана 0,9 м. | ФБ |
| 3,01,50,3 3,02,10,3 | 2,1х1,8х0,3 2,4х2,1х0,3 |  | 4,02 4,50 | 4,56 5,04 | 5,64 6,12 | 6,72 7,20 | 7,80 8,28 | 8,88 9,36 | 1-6 7-12 |
| 3,02,40,3 3,32,40,3 3,62,40,3 3,6х2,7х0,3 | 2,41,80,3 2,71,80,3 2,71,80,3 2,7х2,1х0,3 |  | 4,56 4,93 5,15 5,72 | 5,10 5,47 5,69 6,26 | 6,18 6,55 6,77 7,34 | 7,26 7,63 7,85 8,42 | 8,34 8,71 8,93 9,50 | 9,42 9,79 10,01 10,58 | 13-18 19-24 25-30 37-42 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,02,40,3 3,32,40,3 3,62,40,3 | 2,41,80,3 2,41,80,3 2,71,80,3 | 2,11,80,3 2,12,10,3 2,42,10,3 | 5,74 6,50 7,55 | 6,82 5,04 5,42 | 5,68 5,90 6,28 | 6,55 6,76 7,14 | 7,41 7,63 8,01 | 10,60 11,36 12,41 | 31-36 43-48 49-54 |
| 4,23,00,3 4,83,00,3 4,83,30,3 4,8х3,60,3 5,4х3,6х0,45 5,4х4,2х0,45 5,4х4,8х0,45 6,0х4,8х0,45 6,0х5,4х0,45 | 3,32,40,3 3,62,40,3 3,62,40,3 3,62,40,3 3,62,40,3 3,62,40,3 3,63,00,3 4,2х3,0х0,45 4,2х3,6х0,45 | 2,41,80,3 2,71,80,3 2,71,80,3 2,71,80,3 2,41,80,3 2,41,80,3 2,41,80,3 2,71,80,3 2,72,40,3 | 8,01 8,93 9,36 9,79 12,92 14,38 16,49 20,11 23,35 | 8,55 9,47 9,90 10,33 13,46 14,92 17,03 20,65 23,89 | 9,63 10,55 10,98 11,41 14,54 16,00 18,11 21,73 24,97 | 10,71 11,63 12,06 12,49 15,62 17,08 19,19 22,81 26,05 | 11,79 12,71 13,14 13,57 16,70 18,16 20,27 23,89 27,13 | 12,87 13,79 14,22 14,65 17,78 19,24 21,35 24,97 28,21 | 55-60 61-66 67-72 73-78 79-84 85-90 91-96 97-102 103-108 |
| Колонна площадью сеч.1,0 0,4 и 0,5 м; подколонник площадью сеч.1,8 1,2 м глубина стакана 0,95 и 1,25 м. | ФГ |
| 3,0х1,8х0,3 3,0х1,8х0,45 3,0х2,1х0,3 3,0х2,1х0,45 3,0х2,4х0,3 3,0х2,4х0,45 |  |  |  | 3,98 4,46 4,25 4,87 4,52 5,28 | 5,28 5,76 5,55 6,17 5,82 6,57 | 6,58 7,06 6,84 7,46 7,11 7,87 | 7,88 8,36 8,14 8,76 8,41 9,16 | 9,18 9,65 9,44 10,06 9,71 10,46 | 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 |
| 3,3х2,4х0,3 3,6х2,4х0,3 3,6х2,7х0,3 4,2х2,7х0,3 4,2х3,0х0,3 | 2,4х1,8х0,3 2,7х1,8х0,3 2,7х2,1х0,3 3,0х1,8х0,3 3,0х1,8х0,3 |  |  | 5,38 5,76 6,33 6,73 7,38 | 6,68 7,06 7,63 8,03 8,68 | 7,97 8,36 8,92 9,33 9,97 | 9,28 9,65 10,22 10,62 11,27 | 10,57 10,95 11,51 11,92 12,57 | 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 |
| 4,8х3,0х0,3 4,8х3,3х0,3 4,8х3,6х0,3 5,4х3,6х0,3 5,4х4,2х0,3 | 3,6х2,4х0,3 3,6х2,4х0,3 3,6х2,4х0,3 4,2х2,4х0,3 4,2х3,0х0,3 | 2,7х1,8х0,3 2,7х1,8х0,3 2,7х1,8х0,3 3,0х1,8х0,3 3,0х1,8х0,3 |  | 9,43 9,86 10,30 11,54 13,27 | 10,73 11,16 11,59 11,84 14,56 | 12,03 12,46 12,89 14,13 15,86 | 13,32 13,76 14,19 15,43 17,86 | 14,62 15,06 15,48 16,73 18,46 | 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 |

Приложение 2

Плиты железобетонные для ленточных фундаментов под стены по данным ЦНИИЭПжилища и ЛенНИИпроекта

| № пп | Марка изделия | Размеры, мм | Масса, т | Бетон | Расход стали, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | l | b | h |  | марка | объём, м3 |  |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | ФЛ8-12-2 ФЛ10-12-2 ФЛ12-12-2 ФЛ14-12-2 ФЛ16-12-2 ФЛ20-12-2 ФЛ24-12-2 ФЛ28-12-2 ФЛ32-12-2 Ф12-36-50-1 Ф12-40-50-1 Ф12-44-50-1 Ф12-48-50-1 Ф12-52-50-1 Ф12-36-50 Ф12-40-50 Ф12-44-50 | 1180 1180 1180 1180 1180 1180 1180 1180 1180 1180 1180 1180 1180 1180 1180 1180 1180 | 800 1000 1200 1400 1600 2000 2400 2800 3200 3600 4000 4400 4800 5200 3600 4000 4400 | 300 300 300 300 300 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 | 0,68 0,75 0,87 1,04 1,21 2,44 2,84 3,42 4,00 4,65 5,15 5,70 6,30 6,80 4,65 5,15 5,70 | 150 150 150 150 150 150 150 200 200 300 300 300 300 300 300 300 300 | 0,274 0,300 0,347 0,416 0,486 0,975 1,138 1,369 1,600 1,86 2,06 2,29 2,52 2,72 1,86 2,06 2,29 | 1,82 3,48 6,08 8,20 12,29 13,02 21,15 32,48 47,85 28,34 35,51 40,88 55,37 70,90 53,50 83,37 114,30 |

Примечание. 1. Номера 2…9 делают также длиной l = 780 мм, а номера 2…5, кроме того, делают длиной 2380 мм.

2. Расчётное сопротивление грунта для номеров 1…9 принято R = 250 кПа. Блоки-плиты этих номеров делают и для R = 150 кПа с уменьшенным расходом арматуры.

3. Расчётное сопротивление грунта для номеров 10…14 принято R = 100 кПа, а для номеров 15…17 – R = 200 кПа.

Приложение 3

Стеновые сплошные бетонные блоки по ГОСТ 13579-78

| Марка блока | Размеры, мм | Масса, т | Объём, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | l | b | h |  |  |
| ФБС24-3-6-Т ФБС24-4-6-Т ФБС24-5-6-Т ФБС24-6-6-Т ФБС12-4-6-Т ФБС12-5-6-Т ФБС12-6-6-Т ФБС12-4-3-Т ФБС12-5-3-Т ФБС12-6-3-Т ФБС9-3-6-Т ФБС9-4-6-Т ФБС9-5-6-Т ФБС9-6-6-Т | 2380 2380 2380 2380 1180 1180 1180 1180 1180 1180 880 880 880 880 | 300 400 500 600 400 500 600 400 500 600 300 400 500 600 | 580 580 580 580 580 580 580 280 280 280 580 580 580 580 | 0,97 1,30 1,63 1,93 0,64 0,79 0,96 0,31 0,38 0,46 0,35 0,47 0,59 0,70 | 0,406 0,543 0,679 0,815 0,265 0,331 0,398 0,127 0,159 0,191 0,146 0,195 0,244 0,293 |

Литература

- Далматов Б.И., Бронин В.Н. и др. Основания и фундаменты. Ч.2 Основы геотехники: Учеб.– М- Санкт-Петербург: Высш. шк., 2002.

- Далматов Б.И.  Проектирование фундаментов зданий и подземных

сооружений. – М.: АСВ, 2001.

- Швецов Г.И.  Инженерная геология, механика грунтов, основания и фундаменты. – М.: Высш. шк., 1997.

- Берлинов М.В., Ягупов Б.А. Расчет оснований и фундаментов.- М.: Стройиздат, 2001.

- Малышев М.В., Болдырев Г.Г. Механика грунтов, основания и фундаменты. – М.:АСВ, 2002.

- Ухов С.Б., Семенов В.В., Знаменский В.В., Чернышев С.Н.  Механика грунтов, основания и фундаменты. – М.: АСВ, 2007.

- Алексеев В.М., Каминский В.П.  Основания и фундаменты: Курсовое и дипломное проектирование. – Воронеж: ВГАСА, 1995.

- СП 22.13330.2011. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83* / Минрегион России,   Москва 201.

- ГОСТ 25100-95. Грунты. Классификация. – М.: Изд-во стандартов,

1986.

- СНиП 2.01.01-82. Строительная климатология и геофизика / Госстрой СССР. – М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1083.

- СНиП 2.01.07-85. Нагрузки и воздействия / Госстрой СССР. – М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1986.