## Slide 1
Кафедра «Металлические и деревянные конструкции» курс «Металлические конструкции», 1 ч. Лекция № 10. «балочная площадка».
Лектор ст. преподаватель кафедры «МиДК» Крайнов Андрей Викторович

## Slide 2: Балочная площадка
Балочная площадка (балочная клетка, рабочая или технологическая площадка, площадка обслуживания) – это система несущих балок, образующих перекрытие рабочих площадок, зданий, проезжей части мостов, галерей и других аналогичных сооружений.

## Slide 3: Балочная площадка
Основное назначение балочной площадки – передать нагрузку с настила на нижележащие балки, а с балок на колонны (стены) и далее на фундамент.
Настил может быть железобетонным или стальным (лист). Иногда встречается деревянный или комбинированный.
Балки настила чаще всего применяют двутавровые и реже швеллера (ещё реже прямоугольные трубы).
Главные балки изготавливаются чаще всего составными из трёх листов в виде двутавра или короба. Реже применяют прокатные сечения большого профиля.
Колонны изготавливаются из прокатных профилей или составные из трёх листов в виде двутавра или из труб. Колонны могут быть сквозными или сплошными. Иногда в место колонн балки опираются на стены из кирпича или бетона.

## Slide 4: Балочная площадка
В классическом понимании балочная площадка имеет пролёт в продольном направлении L и поперечном B. Отметка пола площадки (hf), отметку габарита (hg), отметку земли (h0), отметку заглубления фундамента (hb).

## Slide 5: Балочная площадка
Пространственную жёсткость конструкции в целом обеспечивают связи крестовые и портальные.
При проектировании отметка пола площадки остаётся неизменным числом, а габарит помещения может быть увеличен.
Обычно пролёт задаётся заданием на проектирование, но может и указываться только внешний габарит здания

## Slide 6: Балочная площадка

## Slide 7: Балочная площадка

## Slide 8: Балочная площадка
Чаще всего установка связей связана с тем, что узлы сопряжения колонн и балок между собой шарнирные, но встречаются случаи, когда сопряжение (например колонны с фундаментом) жёсткое и связи не ставят.

## Slide 9: Балочная площадка
Иногда в пролётах бывает разная нагрузка и для экономии материала балки принимают по расчёту разного сечения. Для обеспечения одной отметки пола площадки сопряжение на колонне выполняют по типовым узлам.

## Slide 10: Балочная площадка
Балочная площадка может быть открыта (как самостоятельное сооружение или в составе более крупного сооружения) или закрыта.

## Slide 11: Балочная площадка
Балочная площадка может быть:
1. Упрощённого типа. настил укладывается на балки настила, а балки на стены.
.

## Slide 12: Балочная площадка
Балочная площадка может быть:
1. Упрощённого типа.
.

## Slide 13: Балочная площадка
Балочная площадка может быть:
2. Нормального типа. настил на балки настила, балки настила укладываются на главные балки.

## Slide 14: Балочная площадка
Балочная площадка может быть:
2. Нормального типа. настил на балки настила, балки настила укладываются на главные балки.

## Slide 16: Балочная площадка
Балочная площадка может быть:
3. Усложнённого типа. настил укладывается на балки настила, балки настила укладываются на второстепенные балки, а второстепенные на главные балки.

## Slide 17: Балочная площадка
Балочная площадка может быть:
3. Усложнённого типа. настил укладывается на балки настила, балки настила укладываются на второстепенные балки, а второстепенные на главные балки.

## Slide 18: Балочная площадка
Балочная площадка в зависимости от вертикального положения балок может иметь сопряжение:
1. этажное. Балки настила опираются сверху на нижележащие балки.

## Slide 21: Балочная площадка
Балочная площадка в зависимости от вертикального положения балок может иметь сопряжение:
2. Сопряжение в одном уровне. Балки настила опираются на нижележащие балки с условием одинаковой отметки верхних полок.

## Slide 23: Балочная площадка
Балочная площадка в зависимости от вертикального положения балок может иметь сопряжение:
3. Сопряжение пониженное. Балки настила опираются на нижележащие второстепенные балки с условием одинаковой отметки верхних полок балок настила и главных балок.

## Slide 25: Балочная площадка

## Slide 26: Балочная площадка
Частный случай

## Slide 27: Балочная площадка
Какой тип балочной
Площадки и тип
Сопряжения?

## Slide 28: Балочная площадка
Какой тип балочной
Площадки и тип
Сопряжения?

## Slide 29: Балочная площадка
все